Проект межевания

2017-143-ППТ.3

Проект межевания.

- Основание для подготовки проекта межевания территории для размещения объекта

Проект межевания территории для размещения объекта: «Распределительный газопровод к жилым домам по ул.Кронштадтская, Комсомольская, С.Перовской в г.Туапсе»  разработан на основании  постановления администрации Туапсинского городского поселения от 08.06.2017г. № 847 «О разрешении разработки документации по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания) с целью размещения объекта: «Распределительный газопровод к жилым домам по ул.Кронштадтская, Комсомольская, С.Перовской в г.Туапсе», материалов проекта планировки вышеуказанного объекта.

- Основные параметры и технические характеристики объекта строительства

Проектируемый объект расположен – Краснодарский край, г. Туапсе, в центральной плотно застроенной части города по ул.Карла Маркса, Кронштадтская, Комсомольская, С.Перовской, Б.Хмельницкого по землям общего пользования и по участкам, принадлежащим физическим и юридическим лицам, и предназначен для снабжения  природным газом на жилищно-коммунальные нужды собственников домов и квартир, расположенных на данных городских улицах.

Система газоснабжения включает:

трассировку и прокладку газопровода низкого давления в надземной и подземном исполнении исходя из конкретных условий с учетом существующих и строящихся сооружений и коммуникаций.

Технические решения, принятые в рабочем проекте, соответствуют требованиям промышленной

безопасности в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, охраны

окружающей среды, экологической и пожарной безопасности, а также требований нормативных

документов, действующих на территории Российской Федерации и обеспечивающих безопасную

для жизни людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных в проекте

мероприятий.

- Технико-экономические характеристики

Общая длина газопровода  среднего давления составляет - 2295,0 м (подземный – 100 м надземный – 2450 м).

- Территория размещения объекта дифференцирована на следующие территориальные зоны

Согласно  данным Генерального плана Туапсинского городского поселения, участок размещения объекта, располагается в следующих функциональных зонах:

- зона индивидуальной жилой застройки;

- зона застройки малоэтажными жилыми домами 2-3 этажными;

- зона застройки среднеэтажными жилыми домами 4-8 этажными;

- зона застройки многоэтажными жилыми домами 9эт. и более;

- зона общественно-делового многофункционального назначения (деловые, общественного и коммерческого назначения и т.д.);

Согласно Правил землепользования и застройки Туапсинского городского поселения Туапсинского района участок размещения объекта, располагается в следующих территориальных зонах:

- зона многофункциональной общественно-жилой застройки (1ОЖ/А);

- зона застройки многоквартирными жилыми домами (1Ж-2/А);

- зона особо охраняемых природных территорий (ООПТ).

Категория земель – земли населенных пунктов.

Красные линии в данном проекте устанавливаются  по границам участка (существующие красные линии не установлены).

Охранные зоны газораспределительных сетей установлены на основании Постановления Правительства РФЫ от 20.11.2000г. №878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей».

- Проектные решения

Проектные решения по газопроводу низкого давления включают:

Трасса проектируемого газопровода пересекает подземные и надземные инженерные коммуникации (кабели связи, сети водопровода и канализации, ВЛ-0,4 кВ) искусственные сооружения – улицы и дороги.

Маршрут прохождения газопроводов низкого давления выбран в соответствии согласно «Схемы газоснабжения  г.Туапсе  газопровода «Джубга-Лазаревское-Сочи» № 295.01,  разработанной в 2010 году ООО Проектный институт «Юггазпроект».

Надземная прокладка стального газопровода у фасадной части сейсмостойких домов выполнена на высоте 2,2-2,9 м. от уровня земли , а в местах прохода транспорта на высоте 5,3-5,5 м от уровня земли.

По трассе газопровода предусмотрены тройниковые ответвления с отключающими устройствами на перспективное подключение газопроводов низкого давления в точках, определенных расчетной схемой газоснабжения г.Туапсе. Ответвления заглушить установкой сферических заглушек.

Основная часть газопровода прокладывается надземно, по металлическим опорам. Пересечение газопроводом проезжей части улиц К.Маркса и Б.Хмельницкого предусмотрено подземно.

Технические решения, принятые в рабочем проекте, соответствуют требованиям промышленной безопасности в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, охраны окружающей среды, экологической и пожарной безопасности, а также требованиям нормативных документов, действующих на территории Российской Федерации и обеспечивающих безопасную для жизни людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных в проекте мероприятий.

- Описание границ с особыми условиями использования территории

(охранные зоны, санитарно-защитные полосы)

Проектируемый объект расположен в следующих зонах:

- санитарно-защитная зона;

- зона тектонического поперечного разлома;

- санитарно-защитная зона автодороги М 27.

Границы формируемых земельных, планируемых для предоставления физическим и

юридическим лицам для строительства, не установлены;

По данным Генерального плана Туапсинского городского поселения на рассматриваемом

земельном участке  имеются объекты культурного наследия (памятники истории и культуры):

- Дом, в котором жил и работал художник А.А.Киселев 1902-1911г. по ул.К.Маркса, 54.

Регистрационный номер - № 3705.

Особоохраняемые объекты:

- «Платановая аллея» по ул.К.Маркса.

На территории размещения объекта, границ зон публичных сервитутов, зарегистрированных в

едином государственном реестре прав, не установлено.

7.  Расчет размеров земельных участков, предоставляемых для размещения

линейного объекта

Общая площадь полосы отвода, предоставляемая в краткосрочное пользование для монтажа газопровода составляет – 7992,47 кв.м.

Экспликация земельных участков приведена в Приложении № 1.

Каталоги образуемых земельных участков – Приложение № 2.

8. Выводы

Проектируемый объект: «Распределительный газопровод к жилым домам по ул.Кронштадтская, Комсомольская, С.Перовской в г.Туапсе»   относится к объектам инженерной инфраструктуры, объектам хозяйственного назначения и его размещение на территории проектирования не противоречит установленным градостроительным регламентам Туапсинского городского поселения;

В процессе разработки проекта использовались следующие материалы и нормативно-правовые документы:

- Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004г. № 190-ФЗ;

- Земельный кодекс РФ от 25.10.2001г. № 136-ФЗ;

- СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01.-89*;

- Генеральный план Туапсинского городского поселения;

- Правила землепользования и застройки Туапсинского городского поселения.