Российская Федерация

Краснодарский край

МУП

ТУАПСИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА

ГОРОДА ТУАПСЕ»

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о допуске к определенным видам работ, которые оказывают определенное влияние

на безопасность объектов капитального строительства № 2002.03-2016-2365019149-II-133

«Распределительный газопровод к жилым домам по ул. Кронштадтская, Комсомольская, С. Перовской в г. Туапсе»

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

(проект планировки территории и проект межевания территории)

2017-143-ППТ

г. Туапсе, 2017 г.

Российская Федерация

Краснодарский край

МУП

ТУАПСИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА

ГОРОДА ТУАПСЕ»

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о допуске к определенным видам работ, которые оказывают определенное влияние

на безопасность объектов капитального строительства № 2002.03-2016-2365019149-II-133

«Распределительный газопровод к жилым домам по ул. Кронштадтская, Комсомольская, С. Перовской в г. Туапсе»

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

(проект планировки территории и проект межевания территории)

2017-143-ППТ

Директор МУП 							А.И.Джигун

ГИП									И.В.Тепайкина

| Обозначение | Наименование | Примеч. |
| --- | --- | --- |
|  | Титульный лист |  |
| 2017-143-С | Содержание тома |  |
| 2017-143-СП | Состав проектной документации |  |
|  | Постановление администрации Туапсинского городского поселения от 08.06.2017г. №847 |  |
|  | Основная часть |  |
| 2017-143-ППТ.1. | Проект планировки территории. Графическая часть. |  |
| 2017-143-ППТ.1 л.1 | Границы территории в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки М 1:5000 |  |
| 2017-143-ППТ.1 л.2-4 | Чертеж красных линий М 1:2000 |  |
| 2017-143-ППТ.1 л.5 | Перечень координат характерных точек красных линий |  |
| 2017-143-ППТ.2. | Положение о размещении линейных объектов |  |
|  | Материалы по обоснованию проекта планировки территории |  |
| 2017-143-ППТ.3. | Материалы по обоснованию проекта планировки. Графическая часть. |  |
| 2017-143-ППТ.3 л.1 | Схема расположения элементов планировочной структуры М 1:10000 |  |
| 2017-143-ППТ.3 л.2 | Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории М 1:5000 |  |
| 2017-143-ППТ.3 л.3 | Схема границ зон с особыми условиями использования территорий М 1:5000 |  |
| 2017-143-ППТ.3 л.4-5 | Схема границ зон с особыми условиями использования территорий. Границы охранных зон существующих инженерных сетей. М 1:2000 |  |
|  | Проект межевания |  |
| 2017-143-ППТ. ПЗ | Пояснительная записка |  |
|  | Графическая часть |  |
| 2017-143-ППТ. л.1 | Ситуационный план |  |
| 2017-143-ППТ. л.2- | Чертеж межевания территории |  |

|  | Состав проекта |  |
| --- | --- | --- |
| Обозначение | Наименование | Примеч. |
|  | Основная часть |  |
| 2017-143-ППТ.1 | Проект планировки территории. Графическая часть. |  |
| 2017-143-ППТ.2 | Положение о размещении линейных объектов. |  |
|  | Материалы по обоснованию проекта планировки территории |  |
| 2017-143-ППТ.3 | Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая часть. |  |
| 2017-143-ППТ.4 | Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка. |  |
|  | Проект межевания |  |

Основная часть

2017-143-ППТ.1

«Проект планировки территории. Графическая часть»

Основная часть

2017-143-ППТ.2

Положение о размещении линейного объекта

Положение о размещении линейного объекта

- Характеристика  планируемого развития территории:

1.1 Основание для подготовки документации по планировке территории, расположение объекта.

Документация по планировке территории (проект планировки территории) для размещения объекта: «Распределительный газопровод к жилым домам по ул. Кронштадтская, Комсомольская,

С. Перовской в г. Туапсе».

Постановление администрации Туапсинского городского поселения от 08.06.2017г. № 847 «О разрешении разработки документации по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания) с целью размещения объекта: Распределительный газопровод к жилым домам по ул. Кронштадтская, Комсомольская, С. Перовской в г. Туапсе», Генерального плана города Туапсе и Правил землепользования и застройки Туапсинского городского поселения Туапсинского района.

В административном отношении участки проектируемого объекта расположены в городе Туапсе Туапсинского района.

1.2. Существующая территориально-планировочная организация, краткая характеристика.

Проектом предусмотрено:

Трассировка и прокладка  газопровода низкого давления в надземном и подземном исполнении, исходя из конкретных условий с учетом существующих и строящихся сооружений и коммуникаций.

Надземная прокладка стального газопровода у фасадной части сейсмостойких домов выполнена на опорах на высоте 2,2 – 2,9 м. от уровня земли, а в местах прохода транспорта на высоте – 5,3-5,5 от уровня земли.

  - Территория планируемого размещения объекта дифференцирована на следующие территориальные зоны:

Согласно данным Генерального плана Туапсинского городского поселения, участок проектируемого газопровода  располагается в следующих зонах:

- зона индивидуальной жилой застройки;

- зона застройки малоэтажными жилыми домами 2-3эт;

- зона застройки среднеэтажными жилыми домами 4-8эт;

- зона застройки многоэтажными жилыми домами 9эт. и более;

- зоны общественно-делового многофункционального  назначения (деловые, общественного и коммерческого назначения и т.д.).

Согласно Правил землепользования и застройки Туапсинского городского поселения Туапсинского района КК:

- зона многофункциональной общественно-жилой застройки (1ОЖ/А);

- зона застройки многоквартирными жилыми домами (1Ж-2/А);

- зона особо охраняемых природных территорий(ООПТ).

# Зона многофункциональной общественно-жилой застройки (1ОЖ),

# подзона 1ОЖ/А

- Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства.

| Виды использования Для размещения многоквартирного жилого дома (жилых домов), в том числе со встроенными и встроенно-пристроенными объектами общественного назначения и (или) культурно-бытового обслуживания. Для эксплуатации и обслуживания существующих индивидуальных жилых домов. Для гостиниц, гостевых и доходных домов(*). Для размещения объектов бытового обслуживания (*). | Параметры разрешенного использования Размеры земельных участков: Минимальная площадь: минимальная площадь земельного участка допускается не менее суммы площади, занимаемой существующим или размещаемым на его территории объектом капитального строительства, и требуемых в соответствии с Правилами площади озелененных территорий, площади для размещения машино-мест, проездов и иных, необходимых в соответствии с Правилами землепользования и застройки Туапсинского городского поселения и техническими регламентами вспомогательных объектов, предназначенных для его обслуживания и эксплуатации. Максимальная площадь: не нормируется. Этажность: подзона 1ОЖ/А минимальное количество этажей – 2, максимальное количество этажей – 6. |
| --- | --- |
| Для размещения объектов дошкольного, начального и среднего общего образования. Для размещения амбулаторно-поликлинических учреждений (*) (**). Для размещения объектов социального обеспечения (*) (**). Для размещения религиозных объектов (*) (**). Для размещения многоэтажных и подземных гаражей (*). Для размещения жилищно-эксплуатационных служб (**). Для размещения объектов розничной торговли (*) (**). Для размещения объектов общественного питания (*) (**). Для размещения медицинских лабораторий, станций скорой и неотложной помощи, учреждений санитарно-эпидемиологической службы, учреждений судебно-медицинской экспертизы и других подобных объектов (*) (**). Для размещения ветеринарных поликлиник, станций без содержания животных (*) (**) Для размещения крытых спортивных комплексов (физкультурно-оздоровительных и спортивных залов, бассейнов) без трибун для зрителей. Для размещения объектов культуры и искусства, связанных с проживанием населения (библиотек, музыкальных, художественных, хореографических школ и студий, домов творчества) (**). Для размещения финансово-кредитных объектов (*) (**). Для размещения объектов страхования (*) (**). Для размещения объектов пенсионного обеспечения (*) (**). Для размещения общежитий (*) (**). Для размещения коммерческих объектов, связанных с обслуживанием населения (нотариальных контор, ломбардов, юридических консультаций, агентств недвижимости, туристических агентств) (*) (**). Для размещения объектов связи (*) (**). Для размещения садов, скверов, бульваров. Для размещения агентств по обслуживанию пассажиров (*) (**). Для размещения государственных административно-управленческих объектов и некоммерческих организаций. Для размещения коммерческих объектов (бизнес-центров, офисов различных фирм, компаний) (*)(**). Для размещения научно-исследовательских учреждений без производственной базы, либо с базой, не требующей установления санитарно-защитной зоны. Для размещения объектов социального обеспечения населения. Для размещения отдельно стоящих и встроенных приёмных пунктов и мастерских по мелкому бытовому ремонту (ремонту обуви, одежды, зонтов, часов и т. п.), пошивочных ателье и мастерских, прачечных и химчисток. Для размещения магазинов площадью торгового зала до 2000 кв.м. Для размещения выставочных залов и комплексов общей выставочной площадью не более 500 кв.м. Для размещения зданий и помещений для размещения подразделений органов охраны правопорядка. Для размещения пожарных частей, зданий и помещений для размещения подразделений пожарной охраны. Для эксплуатации и обслуживания индивидуальных гаражей. Коммунальное обслуживание, инженерная инфраструктура. | Высота зданий, сооружений от уровня планировочной отметки до конька кровли или верха парапета здания: подзона 1ОЖ/А минимальная = не менее 10 метров, максимальная = не более 20 метров. Процент застройки участка: определяется материалами по обоснованию возможности размещения строящегося или реконструируемого объекта на земельном участке при условии обеспечения нормируемой инсоляции, аэрации, требований СП и СанПиН, противопожарной безопасности. Нормируется техническими регламентами, краевыми и местными нормативами градостроительного проектирования. Расстояние от границ места размещения строящегося, реконструируемого объекта капитального строительства до объектов, расположенных на смежных земельных участках: минимальное: определяется техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности, специальными техническими условиями на проектирование противопожарной защиты, действующими СП, СанПиН, краевыми и местными нормативами градостроительного проектирования; максимальное: не нормируется. Отступ застройки от границ земельного участка: определяется материалами по обоснованию возможности размещения строящегося или реконструируемого объекта на земельном участке при условии обеспечения нормируемой инсоляции, аэрации, требований СП и СанПиН, противопожарной безопасности. Нормируется техническими регламентами, краевыми и местными нормативами градостроительного проектирования. Выступ застройки за красную линию : не допускается. Максимальный класс опасности (по санитарной классификации) объектов капитального строительства, размещаемых на территории земельных участков – V. Минимальная доля озелененной территории земельных участков устанавливаются в соответствии со статьей 10 частью II Правил землепользования и застройки Туапсинского городского поселения: Вид использования - Минимальная площадь озелененных территорий. Многоквартирные жилые дома*- 23 кв.м на 100 кв.м общей площади квартир в объекте капитального строительства на участке. Сады, скверы, бульвары- 95% территории земельного участка при площади участка менее 1 га; 90% - при площади от 1 до 5 га; 85% - при площади от 5 до 20 га; 80% - при площади свыше 20 га. Парки- 95% территории земельного участка при площади участка менее 1 га; 90% - при площади от 1 до 5 га; 80% - при площади от 5 до 20 га; 70% - при площади свыше 20 га. Комплексы аттракционов, луна-парков, аквапарков- 0% территории земельного участка при площади участка менее 1 га; 10% - при площади от 1 до 5 га; 20% - при площади от 5 до 20 га; 30% - при площади свыше 20 га. Больничные учреждения, санаторно-курортные учреждения, объекты социального обеспечения, объекты для оздоровительных целей- 60% территории земельного участка. Объекты дошкольного, начального и среднего общего образования - 50% территории земельного участка. Индивидуальные жилые дома, дачи, объекты среднего и высшего профессионального образования; объекты физической культуры и спорта, включая спортивные клубы; объекты ритуальной деятельности-40% территории земельного участка. Прочие, за исключением объектов коммунального хозяйства, объектов сельскохозяйственного использования, объектов транспорта-15% территории земельного участка. Объекты коммунального хозяйства, объекты сельскохозяйственного использования, объекты транспорта, специальные парки (зоопарки, ботанические сады)-не устанавливаются. Минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта на территории земельных участков устанавливаются в соответствии со статьей 12 частью II Правил землепользования и застройки Туапсинского городского поселения: Вид использования - Минимальное количество машино-мест Индивидуальные жилые дома, дачи - 1 машино-место на земельный участок Многоквартирные дома**- 1 машино-место на 80 кв.м общей площади жилого дома. Объекты дошкольного, начального и среднего общего образования-1 машино-место на 5 работников. Объекты среднего и высшего профессионального образования- 1машино-место на 4 работника, а также 1 машино-место на 15 учащихся Гостиницы высших категорий - (4-5 «звезд») 13 машино-мест на 100 гостиничных мест. Гостиницы иных категорий - 9 машино-мест на 100 гостиничных мест Объекты обслуживающей, административной, общественной, производственной деятельности, в том числе рассчитанные на прием посетителей - 1 машино-место на 5 работников в максимальную смену, а также 1 машино-место на 10 единовременных посетителей при их максимальном количестве. Объекты физической культуры и спорта - 1 машино-место на 10 единовременных посетителей (включая зрителей) при их максимальном количестве. Больничные, санаторно-курортные учреждения, объекты социального обеспечения - 1 машино-место на 20 койко-мест, а также 1 машино-место на 5 работников. Объекты для оздоровительных целей (кемпинги, базы отдыха) -1 машино-место на 1 гостиничный номер. Земельные участки садов, скверов, парков, пляжей, комплексов аттракционов, луна-парков, аквапарков, специальных парков - 3 машино-места на 1 га. территории земельного участка. Кладбища, крематории 10 машино-мест на 1 га территории земельного участка. Вокзалы (авто-, морские, железнодорожные) -1 машино-место на 10 пассажиров, прибывающих в час пик. Минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных площадках на территории земельных участков устанавливается в соответствии со статьей 13 частью II Правил землепользования и застройки Туапсинского городского поселения: Площадь мест на погрузочно-разгрузочной площадках определяется из расчета 60 кв.м. на одно место. Минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных площадках на территории земельных участков определяется из расчета: - одно место для объектов общей площадью от 100 кв.м до 1500 кв.м и плюс одно место на каждые дополнительные 1500 кв.м общей площади объектов для объектов торговли, объектов общественного питания, промышленных объектов, для предприятий по первичной переработке, расфасовке сельскохозяйственной продукции и техническому обслуживанию сельхозпроизводства; - одно место для объектов общей площадью от 100 кв.м. до 1250 кв. м. и плюс одно место на каждые дополнительные 1250 кв. м. общей площади объектов для складских объектов. Устройство ограждений между участками многоквартирных жилых домов - не допускается. Максимальная высота ограждений нежилых зданий и сооружений - 2 метра. В случае, если земельный участок и объект капитального строительства расположены в границах действия ограничений, установленных законодательством Российской Федерации, правовой режим использования и застройки территории указанного земельного участка определяется совокупностью требований, указанных в настоящей статье, и ограничений, указанных в главе 3 Правил землепользования и застройки Туапсинского городского поселения. При этом при совпадении ограничений, относящихся к одной и той же территории, более строгие требования, относящиеся к одному и тому же параметру, поглощают более мягкие. |  |

- Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования  земельных участков и объектов капитального строительства.

| Виды использования Проезды общего пользования. Объекты коммунального хозяйства (электро-, тепло-, газо-, водоснабжение, водоотведение, телефонизация и др.), необходимые для инженерного обеспечения объектов основных, условно разрешенных, а также иных вспомогательных видов использования. Автостоянки и гаражи (в том числе открытого типа, подземные и многоэтажные) для обслуживания жителей и посетителей основных, условно разрешенных, а также иных вспомогательных видов использования. Благоустроенные, в том числе озелененные, детские площадки, площадки для отдыха, спортивных занятий. Площадки хозяйственные, в том числе площадки для мусоросборников. Общественные туалеты. Объекты торговли, общественного питания и бытового обслуживания, необходимые для обслуживания посетителей основных, условно разрешенных, а также иных вспомогательных видов использования. Объекты временного проживания, необходимые для обслуживания посетителей основных, условно разрешенных, а также иных вспомогательных видов использования Иные объекты, в том числе обеспечивающие безопасность объектов основных и условно разрешенных видов использования, включая противопожарную. | Параметры разрешенного использования Суммарная общая площадь зданий, строений, сооружений (помещений), занимаемых объектами вспомогательных видов разрешенного использования, расположенных на территории одного земельного участка, не должна превышать 30% общей площади зданий, строений, сооружений, расположенных на территории соответствующего земельного участка, включая подземную часть. Процент застройки участка: определяется материалами по обоснованию возможности размещения строящегося или реконструируемого объекта на земельном участке при условии обеспечения нормируемой инсоляции, аэрации, требований СП и СанПиН, противопожарной безопасности. Нормируется техническими регламентами, краевыми и местными нормативами градостроительного проектирования. Отступ застройки от границ земельного участка: определяется материалами по обоснованию возможности размещения строящегося или реконструируемого объекта на земельном участке при условии обеспечения нормируемой инсоляции, аэрации, требований СП и СанПиН, противопожарной безопасности. Нормируется техническими регламентами, краевыми и местными нормативами градостроительного проектирования. Суммарная доля площади земельного участка, занимаемая объектами вспомогательных видов разрешенного использования, а также относящимся к ним озеленением, машино-местами и иными необходимыми в соответствии с действующим законодательством элементами инженерно-технического обеспечения и благоустройства, не должна превышать 25% общей площади территории соответствующего земельного участка. Для всех видов объектов физкультуры и спорта (включая спортивные клубы) указанный показатель не должен превышать 10% от общей площади земельного участка. Превышение указанных параметров должно быть обосновано расчетными показателями проектной документации. |  |
| --- | --- | --- |

3.Условно-разрешенные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.

| Виды использования Для размещения временных (сезонных) павильонов розничной торговли и обслуживания населения. Для размещения рынков продовольственных и непродовольственных товаров площадью до 2000 кв.м, площадки для торговли "с колёс" до 500 кв.м. Для размещения религиозных объектов (*). Для размещения объектов транспорта ( автозаправочных и газонаполнительных станций) (*) | Параметры разрешенного использования Размеры земельных участков: Минимальная площадь: минимальная площадь земельного участка допускается не менее суммы площади, занимаемой существующим или размещаемым на его территории объектом капитального строительства, и требуемых в соответствии с Правилами землепользования и застройки Туапсинского городского поселения площади озелененных территорий, площади для размещения машино-мест, проездов и иных, необходимых в соответствии с Правилами землепользования и застройки Туапсинского городского поселения и техническими регламентами вспомогательных объектов, предназначенных для его обслуживания и эксплуатации. Максимальная площадь: не нормируется. Этажность: подзона 1ОЖ/А минимальное количество этажей – 2, максимальное количество этажей – 6. Для индивидуальных гаражей инвалидов и ветеранов, имеющих льготы в соответствии с действующим законодательством параметры разрешенного использования: количество этажей не более 1 эт, высота не более 4м. |  | Особые условия реализации регламента. |
| --- | --- | --- | --- |
| Для размещения индивидуальных гаражей инвалидов и ветеранов, имеющих льготы в соответствии с действующим законодательством. Для размещения объектов транспортной инфраструктуры. | Высота зданий, сооружений от уровня планировочной отметки до конька кровли или верха парапета здания: подзона 1ОЖ/А минимальная = не менее 10 метров, максимальная = не более 20 метров. Процент застройки участка: определяется материалами по обоснованию возможности размещения строящегося или реконструируемого объекта на земельном участке при условии обеспечения нормируемой инсоляции, аэрации, требований СП и СанПиН, противопожарной безопасности. Нормируется техническими регламентами, краевыми и местными нормативами градостроительного проектирования. Расстояние от границ места размещения строящегося, реконструируемого объекта капитального строительства до объектов, расположенных на смежных земельных участках: минимальное: определяется техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности, специальными техническими условиями на проектирование противопожарной защиты, действующими СП, СанПиН, краевыми и местными нормативами градостроительного проектирования; максимальное: не нормируется. Отступ застройки от границ земельного участка: определяется материалами по обоснованию возможности размещения строящегося или реконструируемого объекта на земельном участке при условии обеспечения нормируемой инсоляции, аэрации, требований СП и СанПиН, противопожарной безопасности. Нормируется техническими регламентами, краевыми и местными нормативами градостроительного проектирования. Выступ застройки за красную линию : не допускается. Максимальный класс опасности (по санитарной классификации) объектов капитального строительства, размещаемых на территории земельных участков – V. Минимальная доля озелененной территории земельных участков устанавливаются в соответствии со статьей 10 частью II Правил землепользования и застройки Туапсинского городского поселения. Минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта на территории земельных участков устанавливаются в соответствии со статьей 12 частью II Правил землепользования и застройки Туапсинского городского поселения. Минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных площадках на территории земельных участков устанавливается в соответствии со статьей 13 частью II Правил землепользования и застройки Туапсинского городского поселения. Устройство ограждений между участками многоквартирных жилых домов - не допускается. Максимальная высота ограждений нежилых зданий и сооружений - 2 метра. В случае, если земельный участок и объект капитального строительства расположены в границах действия ограничений, установленных законодательством Российской Федерации, правовой режим использования и застройки территории указанного земельного участка определяется совокупностью требований, указанных в настоящей статье, и ограничений, указанных в главе 3 Правил землепользования и застройки Туапсинского городского поселения, при этом при совпадении ограничений, относящихся к одной и той же территории, более строгие требования, относящиеся к одному и тому же параметру, поглощают более мягкие. | . | . |
| . |  |  |  |

Объекты видов использования, отмеченных знаком (*), могут размещаться только на земельных участках, непосредственно примыкающих к красным линиям улиц, дорог, площадей, набережных, бульваров, являющихся территориями общего пользования, за исключением внутриквартальных проездов, при отсутствии норм законодательства, запрещающих их размещение.

Объекты видов использования, отмеченных знаком (**), относятся к основным видам разрешенного использования при условии, если общая площадь объектов капитального строительства на соответствующих земельных участках не превышает 500 квадратных метров. В случае, если общая площадь объектов капитального строительства на соответствующих земельных участках превышает 500 квадратных метров, то объекты указанных видов использования относятся к условно разрешенным видам использования.

# Зона застройки многоквартирными жилыми домами (1Ж2)

# подзона (1Ж2/А)

- Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства.

| Виды использования Для размещения многоквартирного жилого дома (жилых домов). Для эксплуатации и обслуживания существующих индивидуальных жилых домов. Для размещения гостевых и доходных домов. Для размещения объектов бытового обслуживания (включая бани) (*) (**). Для размещения амбулаторно-поликлинических учреждений (*)(**). Для размещения амбулаторно-поликлинических учреждения (*) (**). Для размещения объектов социального обеспечения (*). Для размещения многоэтажных и подземных гаражей. Для размещения общежитий. Для размещения жилищно-эксплуатационных служб (*)(**). Для размещения крытых спортивных комплексов (физкультурно-оздоровительных комплексов, спортивных залов, бассейнов и т.д.) без трибун для зрителей (*). Для размещения объектов культуры и искусства связанных с проживанием населения (библиотек, музыкальных, художественных, хореографических школ и студий, домов творчества и т.д.) (*)(**). Для размещения объектов охраны общественного порядка (*). Для размещения органов управления некоммерческих организаций, связанных с проживанием населения (ТСЖ, правлений садоводств, жилищных кооперативов и т.д.) (**). Для размещения объектов страхования (*)(**). Для размещения объектов пенсионного обеспечения (*)(**). Для размещения объектов связи (*)(**). Для размещения садов, скверов, бульваров. Для размещения объектов гражданской обороны и предотвращения чрезвычайных ситуаций. Для эксплуатации и обслуживания индивидуальных гаражей Коммунальное обслуживание Инженерная инфраструктура | Параметры разрешенного использования Размеры земельных участков Минимальная площадь: минимальная площадь земельного участка допускается не менее суммы площади, занимаемой существующим или размещаемым на его территории объектом капитального строительства, и требуемых в соответствии с Правилами площади озелененных территорий, площади для размещения машино-мест, проездов и иных, необходимых в соответствии с Правилами землепользования и застройки Туапсинского городского поселения и техническими регламентами вспомогательных объектов, предназначенных для его обслуживания и эксплуатации. Максимальная площадь: не нормируется. Этажность: подзона 1Ж2/А минимальное количество этажей – 2, максимальное количество этажей - 6. Высота зданий, сооружений от уровня планировочной отметки до конька кровли или верха парапета здания: подзона 1Ж2/А минимальная - не менее 10 метров, максимальная - не более 25 м. Процент застройки участка: определяется материалами по обоснованию возможности размещения строящегося или реконструируемого объекта на земельном участке при условии обеспечения нормируемой инсоляции, аэрации, требований СП и СанПиН, противопожарной безопасности. Нормируется техническими регламентами, краевыми и местными нормативами градостроительного проектирования. Расстояние от границ места размещения строящегося, реконструируемого объекта капитального строительства до объектов, расположенных на смежных земельных участках: минимальное: определяется техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности, специальными техническими условиями на проектирование противопожарной защиты, действующими СП, СанПиН, краевыми и местными нормативами градостроительного проектирования; максимальное: не нормируется. Отступ застройки от границ земельного участка: для всех видов разрешенного использования определяется материалами по обоснованию возможности размещения строящегося или реконструируемого объекта на земельном участке при условии обеспечения нормируемой инсоляции, аэрации, требований СП и СанПиН, противопожарной безопасности. Нормируется техническими регламентами, краевыми и местными нормативами градостроительного проектирования. Выступ застройки за красную линию : не допускается. Максимальный класс опасности (по санитарной классификации) объектов капитального строительства, размещаемых на территории земельных участков – V. Минимальная доля озелененной территории земельных участков устанавливаются в соответствии со статьей 10 частью II Правил землепользования и застройки Туапсинского городского поселения: Вид использования - Минимальная площадь озелененных территорий. Многоквартирные жилые дома*- 23 кв.м. на 100 кв.м. общей площади квартир в объекте капитального строительства на участке. Сады, скверы, бульвары- 95% территории земельного участка при площади участка менее 1 га; 90% - при площади от 1 до 5 га; 85% - при площади от 5 до 20 га; 80% - при площади свыше 20 га. Парки- 95% территории земельного участка при площади участка менее 1 га; 90% - при площади от 1 до 5 га; 80% - при площади от 5 до 20 га; 70% - при площади свыше 20 га. Комплексы аттракционов, луна-парков, аквапарков- 0% территории земельного участка при площади участка менее 1 га; 10% - при площади от 1 до 5 га; 20% - при площади от 5 до 20 га; 30% - при площади свыше 20 га. Больничные учреждения, санаторно-курортные учреждения, объекты социального обеспечения, объекты для оздоровительных целей- 60% территории земельного участка. Объекты дошкольного, начального и среднего общего образования - 50% территории земельного участка. Индивидуальные жилые дома, дачи, объекты среднего и высшего профессионального образования; объекты физической культуры и спорта, включая спортивные клубы; объекты ритуальной деятельности-40% территории земельного участка. Прочие, за исключением объектов коммунального хозяйства, объектов сельскохозяйственного использования, объектов транспорта-15% территории земельного участка. Объекты коммунального хозяйства, объекты сельскохозяйственного использования, объекты транспорта, специальные парки (зоопарки, ботанические сады)-не устанавливаются. Минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта на территории земельных участков устанавливаются в соответствии со статьей 12 частью II Правил землепользования и застройки Туапсинского городского поселения: Вид использования - Минимальное количество машино-мест Индивидуальные жилые дома, дачи - 1 машино-место на земельный участок Многоквартирные дома**- 1 машино-место на 80 кв.м общей площади жилого дома. Объекты дошкольного, начального и среднего общего образования-1 машино-место на 5 работников. Объекты среднего и высшего профессионального образования- 1машино-место на 4 работника, а также 1 машино-место на 15 учащихся Гостиницы высших категорий - (4-5 «звезд») 13 машино-мест на 100 гостиничных мест. Гостиницы иных категорий - 9 машино-мест на 100 гостиничных мест Объекты обслуживающей, административной, общественной, производственной деятельности, в том числе рассчитанные на прием посетителей - 1 машино-место на 5 работников в максимальную смену, а также 1 машино-место на 10 единовременных посетителей при их максимальном количестве. Объекты физической культуры и спорта - 1 машино-место на 10 единовременных посетителей (включая зрителей) при их максимальном количестве. Больничные, санаторно-курортные учреждения, объекты социального обеспечения - 1 машино-место на 20 койко-мест, а также 1 машино-место на 5 работников. Объекты для оздоровительных целей (кемпинги, базы отдыха) -1 машино-место на 1 гостиничный номер. Земельные участки садов, скверов, парков, пляжей, комплексов аттракционов, луна-парков, аквапарков, специальных парков - 3 машино-места на 1 га. территории земельного участка. Кладбища, крематории 10 машино-мест на 1 га территории земельного участка. Вокзалы (авто-, морские, железнодорожные) -1 машино-место на 10 пассажиров, прибывающих в час пик. Минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных площадках на территории земельных участков устанавливается в соответствии со статьей 13 частью II Правил землепользования и застройки Туапсинского городского поселения: Площадь мест на погрузочно-разгрузочной площадках определяется из расчета 60 кв.м. на одно место. Минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных площадках на территории земельных участков определяется из расчета: - одно место для объектов общей площадью от 100 кв.м до 1500 кв.м и плюс одно место на каждые дополнительные 1500 кв.м общей площади объектов для объектов торговли, объектов общественного питания, промышленных объектов, для предприятий по первичной переработке, расфасовке сельскохозяйственной продукции и техническому обслуживанию сельхозпроизводства; - одно место для объектов общей площадью от 100 кв.м. до 1250 кв. м. и плюс одно место на каждые дополнительные 1250 кв. м. общей площади объектов для складских объектов. Устройство ограждений между участками многоквартирных жилых домов - не допускается. Максимальная высота ограждений нежилых зданий и сооружений - 2 метра. В случае, если земельный участок и объект капитального строительства расположены в границах действия ограничений, установленных законодательством Российской Федерации, правовой режим использования и застройки территории указанного земельного участка определяется совокупностью требований, указанных в настоящей статье, и ограничений, указанных в главе 3 Правил землепользования и застройки Туапсинского городского поселения. При этом при совпадении ограничений, относящихся к одной и той же территории, более строгие требования, относящиеся к одному и тому же параметру, поглощают более мягкие. |  |
| --- | --- | --- |

- Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования  земельных участков и объектов капитального строительства.

| Виды использования Проезды общего пользования. Объекты коммунального хозяйства (электро-, тепло-, газо-, водоснабжение, водоотведение, телефонизация и др.), необходимые для инженерного обеспечения объектов основных, условно разрешенных, а также иных вспомогательных видов использования. Автостоянки и гаражи (в том числе открытого типа, подземные и многоэтажные) для обслуживания жителей и посетителей основных, условно разрешенных, а также иных вспомогательных видов использования. Благоустроенные, в том числе озелененные, детские площадки, площадки для отдыха, спортивных занятий. Площадки хозяйственные, в том числе площадки для мусоросборников. Общественные туалеты. Объекты торговли, общественного питания и бытового обслуживания, необходимые для обслуживания посетителей основных, условно разрешенных, а также иных вспомогательных видов использования. Объекты временного проживания, необходимые для обслуживания посетителей основных, условно разрешенных, а также иных вспомогательных видов использования Иные объекты, в том числе обеспечивающие безопасность объектов основных и условно разрешенных видов использования, включая противопожарную. | Параметры разрешенного использования Суммарная общая площадь зданий, строений, сооружений (помещений), занимаемых объектами вспомогательных видов разрешенного использования, расположенных на территории одного земельного участка, не должна превышать 30% общей площади зданий, строений, сооружений, расположенных на территории соответствующего земельного участка, включая подземную часть. Процент застройки участка: определяется материалами по обоснованию возможности размещения строящегося или реконструируемого объекта на земельном участке при условии обеспечения нормируемой инсоляции, аэрации, требований СП и СанПиН, противопожарной безопасности. Нормируется техническими регламентами, краевыми и местными нормативами градостроительного проектирования. Отступ застройки от границ земельного участка: определяется материалами по обоснованию возможности размещения строящегося или реконструируемого объекта на земельном участке при условии обеспечения нормируемой инсоляции, аэрации, требований СП и СанПиН, противопожарной безопасности. Нормируется техническими регламентами, краевыми и местными нормативами градостроительного проектирования. Суммарная доля площади земельного участка, занимаемая объектами вспомогательных видов разрешенного использования, а также относящимся к ним озеленением, машино-местами и иными необходимыми в соответствии с действующим законодательством элементами инженерно-технического обеспечения и благоустройства, не должна превышать 25% общей площади территории соответствующего земельного участка. Для всех видов объектов физкультуры и спорта (включая спортивные клубы) указанный показатель не должен превышать 10% от общей площади земельного участка. Превышение указанных параметров должно быть обосновано расчетными показателями проектной документации. |  |
| --- | --- | --- |

3.Условно-разрешенные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.

| Виды использования Для размещения индивидуальных жилых домов. Для размещения блокированных малоэтажных жилых домов. Для размещения и реконструкции индивидуальных жилых домов. Для размещения гаражей для автотранспорта инвалидов и ветеранов. Для размещения объектов розничной торговли (*). Для размещения объектов общественного питания (*). Для размещения ветеринарных поликлиник, станций без содержания животных (*). Для размещения агентств по обслуживанию пассажиров (*). Для размещения гостиниц, гостевых, доходных домов (*). Для размещения коммерческих объектов, связанных с обслуживанием населения (нотариальных контор, ломбардов, юридических консультаций, агентств недвижимости, туристических агентств, дискотек, залов компьютерных игр и т.д.) (*). Для размещения стоянок городского транспорта (ведомственного, экскурсионного транспорта, такси) (*). Для размещения спортивных клубов. Для размещения объектов гаражно-строительных и гаражно-стояночных кооперативов. Для размещения объектов транспортной инфраструктуры. | Параметры разрешенного использования Размеры земельных участков Минимальная площадь: минимальная площадь земельного участка допускается не менее суммы площади, занимаемой существующим или размещаемым на его территории объектом капитального строительства, и требуемых в соответствии с Правилами площади озелененных территорий, площади для размещения машино-мест, проездов и иных, необходимых в соответствии с Правилами землепользования и застройки Туапсинского городского поселения и техническими регламентами вспомогательных объектов, предназначенных для его обслуживания и эксплуатации. Максимальная площадь: не нормируется. Этажность: подзона 1Ж2/А минимальное количество этажей – 2, максимальное количество этажей - 6. Высота зданий, сооружений от уровня планировочной отметки до конька кровли или верха парапета здания: подзона 1Ж2/А минимальная - не менее 10 метров, максимальная - не более 25м. Процент застройки участка: определяется материалами по обоснованию возможности размещения строящегося или реконструируемого объекта на земельном участке при условии обеспечения нормируемой инсоляции, аэрации, требований СП и СанПиН, противопожарной безопасности. Нормируется техническими регламентами, краевыми и местными нормативами градостроительного проектирования. Расстояние от границ места размещения строящегося, реконструируемого объекта капитального строительства до объектов, расположенных на смежных земельных участках: минимальное: определяется техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности, специальными техническими условиями на проектирование противопожарной защиты, действующими СП, СанПиН, краевыми и местными нормативами градостроительного проектирования; максимальное: не нормируется. Отступ застройки от границ земельного участка: для всех видов разрешенного использования определяется материалами по обоснованию возможности размещения строящегося или реконструируемого объекта на земельном участке при условии обеспечения нормируемой инсоляции, аэрации, требований СП и СанПиН, противопожарной безопасности. Нормируется техническими регламентами, краевыми и местными нормативами градостроительного проектирования. Выступ застройки за красную линию : не допускается. Максимальный класс опасности (по санитарной классификации) объектов капитального строительства, размещаемых на территории земельных участков – V. Минимальная доля озелененной территории земельных участков устанавливаются в соответствии со статьей 10 частью II Правил землепользования и застройки Туапсинского городского поселения: Вид использования - Минимальная площадь озелененных территорий. Многоквартирные жилые дома*- 23 кв.м. на 100 кв.м. общей площади квартир в объекте капитального строительства на участке. Сады, скверы, бульвары- 95% территории земельного участка при площади участка менее 1 га; 90% - при площади от 1 до 5 га; 85% - при площади от 5 до 20 га; 80% - при площади свыше 20 га. Парки- 95% территории земельного участка при площади участка менее 1 га; 90% - при площади от 1 до 5 га; 80% - при площади от 5 до 20 га; 70% - при площади свыше 20 га. Комплексы аттракционов, луна-парков, аквапарков- 0% территории земельного участка при площади участка менее 1 га; 10% - при площади от 1 до 5 га; 20% - при площади от 5 до 20 га; 30% - при площади свыше 20 га. Больничные учреждения, санаторно-курортные учреждения, объекты социального обеспечения, объекты для оздоровительных целей- 60% территории земельного участка. Объекты дошкольного, начального и среднего общего образования - 50% территории земельного участка. Индивидуальные жилые дома, дачи, объекты среднего и высшего профессионального образования; объекты физической культуры и спорта, включая спортивные клубы; объекты ритуальной деятельности-40% территории земельного участка. Прочие, за исключением объектов коммунального хозяйства, объектов сельскохозяйственного использования, объектов транспорта-15% территории земельного участка. Объекты коммунального хозяйства, объекты сельскохозяйственного использования, объекты транспорта, специальные парки (зоопарки, ботанические сады)-не устанавливаются. Минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта на территории земельных участков устанавливаются в соответствии со статьей 12 частью II Правил землепользования и застройки Туапсинского городского поселения: Вид использования - Минимальное количество машино-мест Индивидуальные жилые дома, дачи - 1 машино-место на земельный участок Многоквартирные дома**- 1 машино-место на 80 кв.м общей площади жилого дома. Объекты дошкольного, начального и среднего общего образования-1 машино-место на 5 работников. Объекты среднего и высшего профессионального образования- 1машино-место на 4 работника, а также 1 машино-место на 15 учащихся Гостиницы высших категорий - (4-5 «звезд») 13 машино-мест на 100 гостиничных мест. Гостиницы иных категорий - 9 машино-мест на 100 гостиничных мест Объекты обслуживающей, административной, общественной, производственной деятельности, в том числе рассчитанные на прием посетителей - 1 машино-место на 5 работников в максимальную смену, а также 1 машино-место на 10 единовременных посетителей при их максимальном количестве. Объекты физической культуры и спорта - 1 машино-место на 10 единовременных посетителей (включая зрителей) при их максимальном количестве. Больничные, санаторно-курортные учреждения, объекты социального обеспечения - 1 машино-место на 20 койко-мест, а также 1 машино-место на 5 работников. Объекты для оздоровительных целей (кемпинги, базы отдыха) -1 машино-место на 1 гостиничный номер. Земельные участки садов, скверов, парков, пляжей, комплексов аттракционов, луна-парков, аквапарков, специальных парков - 3 машино-места на 1 га. территории земельного участка. Кладбища, крематории 10 машино-мест на 1 га территории земельного участка. Вокзалы (авто-, морские, железнодорожные) -1 машино-место на 10 пассажиров, прибывающих в час пик. Минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных площадках на территории земельных участков устанавливается в соответствии со статьей 13 частью II Правил землепользования и застройки Туапсинского городского поселения: Площадь мест на погрузочно-разгрузочной площадках определяется из расчета 60 кв.м. на одно место. Минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных площадках на территории земельных участков определяется из расчета: - одно место для объектов общей площадью от 100 кв.м до 1500 кв.м и плюс одно место на каждые дополнительные 1500 кв.м общей площади объектов для объектов торговли, объектов общественного питания, промышленных объектов, для предприятий по первичной переработке, расфасовке сельскохозяйственной продукции и техническому обслуживанию сельхозпроизводства; - одно место для объектов общей площадью от 100 кв.м. до 1250 кв. м. и плюс одно место на каждые дополнительные 1250 кв. м. общей площади объектов для складских объектов. Устройство ограждений между участками многоквартирных жилых домов - не допускается. Максимальная высота ограждений нежилых зданий и сооружений - 2 метра. В случае, если земельный участок и объект капитального строительства расположены в границах действия ограничений, установленных законодательством Российской Федерации, правовой режим использования и застройки территории указанного земельного участка определяется совокупностью требований, указанных в настоящей статье, и ограничений, указанных в главе 3 Правил землепользования и застройки Туапсинского городского поселения. При этом при совпадении ограничений, относящихся к одной и той же территории, более строгие требования, относящиеся к одному и тому же параметру, поглощают более мягкие. |  |
| --- | --- | --- |

Объекты видов использования, отмеченных знаком (*), могут размещаться только на земельных участках, непосредственно примыкающих к красным линиям улиц, дорог, площадей, набережных, бульваров, являющихся территориями общего пользования, за исключением внутриквартальных проездов, при отсутствии норм законодательства, запрещающих их размещение.

Объекты видов использования, отмеченных знаком (**), относятся к основным видам разрешенного использования при условии, если общая площадь объектов капитального строительства на соответствующих земельных участках не превышает 1500 квадратных метров. В случае, если общая площадь объектов капитального строительства на соответствующих земельных участках превышает 1500 квадратных метров, то объекты указанных видов использования относятся к условно разрешенным видам использования.

зона –ООПТ

В соответствии с частью 6 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации градостроительные регламенты для земель особо охраняемых природных территорий не устанавливаются, а их использование определяется уполномоченными исполнительными органами государственной власти Краснодарского края в соответствии с законами и нормативными правовыми актами Краснодарского края, издаваемых в соответствии с федеральными законами.

Категория земель – земли населенных пунктов.

Красные линии в данном проекте устанавливаются  по границам участка (существующие красные линии не установлены), будут установлены охранные зоны газораспределительных сетей.

- На основании Постановления Правительства РФЫ от 20.11.2000г. №878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей».

  - Информация о границах зон действия публичных сервитутов

Границы проекта планировки территории не попадают в зоны действия публичных сервитутов.

  - Информация о существующих зонах с особыми условиями

использования территории

Проектируемый объект расположен в следующих  зонах:

- санитарно-защитная зона;

- зона тектонического поперечного разлома;

- санитарно-защитная зона автодороги М 27.

  - Технико-экономическая характеристика линейного объекта

Трасса газопровода  низкого  давления запроектирована в надземном и подземном  варианте.

- подземный из ПЭ80 ГАЗ 17,6-125х7,1 труб по ГОСТ Р 50838-2009;

- надземный из стальных труб по ГОСТ 10704-91 «Сортамент» 108х4,0мм и 89х4,0мм.

Общая длина трассы  газопровода   составляет - 2295,0 м  в т.ч:

Подземный газопровод     -  100 м;

Надземный газопровод – 2450м;

Система газоснабжения включает:

- строительство газопровода низкого давления;

Технические решения, принятые в рабочем проекте, соответствуют требованиям промышленной безопасности в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, охраны окружающей среды, экологической и пожарной безопасности, а также требований нормативных документов, действующих на территории Российской Федерации и обеспечивающих безопасную для жизни людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных в проекте мероприятий.

Проектные решения

Проектные решения по газопроводу низкого  давления включают:

Трасса проектируемого газопровода пересекает подземные и надземные инженерные коммуникации (кабели связи, сети водопровода и канализации, ВЛ-0,4 кВ) искусственные сооружения – улицы и дороги.

Для проектируемого газопровода устанавливается охранная зона в виде условных линий на расстоянии: по 2,0м. с каждой стороны от газопровода.

Маршрут прохождения газопроводов низкого давления выбран в соответствии со схемой газоснабжения г.Туапсе, разработанной ООО НПО «СТРОЙПРОЕКТ ИЗЫСКАНИЯ».

Высота металлических опор не менее 2,2 м от уровня земли в местах прохода людей и не менее 5,0 м в местах проезда транспорта. Опоры под газопровод представляют собой стойки с опорными пластинами, замоноличенные в железобетонных фундаментах.

Повороты газопровода выполняются с использованием отводов из полиэтилена заводского изготовления и упругим изгибом радиусом не менее 25 наружных диаметров трубопроводов.

Отключающие устройства (краны шаровые) устанавливаются на ответвлениях  газопровода согласно схеме газоснабжения г.Туапсе.

Для обеспечения  надежной и бесперебойной подачи газа потребителям распределительный газопровод низкого давления проектируется по кольцевой схеме.

Технико-экономические характеристики проектируемого линейного объекта.

Источником газоснабжения является существующая газораспределительная сеть города Туапсе.

В соответствии с техническими условиями на присоединение, проектируемый распределительный газопровод имеет начальные точки (примыкание к действующим и ранее запроектированным газопроводам:

- существующий газопровод низкого давления в районе МКЖД №19 по ул. Комсомольской (задвижка на площадке ШГРП-23);

- существующий газопровод низкого давления по ул. Чапаева (заглушка на площадке ШГРП-71);

- ранее запроектированный газопровод низкого давления на площадке ШГРП-24 в районе МКЖД №34 по ул. Шаумяна;

- задвижка Дп80 на существующем газопроводе низкого давления в районе ЖД №26 по ул. Комсомольская.

Для обеспечения надежной и беспрепятственной подачи газа потребителям  распределительный  газопровод низкого давления проектируется по смешанной (тупиково-кольцевой) схеме.

Трасса газопровода  низкого  давления запроектирована в надземном и подземном  варианте.

- подземный из ПЭ80 ГАЗ 17,6-125х7,1 труб по ГОСТ Р 50838-2009;

Прокладка газопровода выполнена с учетом существующих инженерных коммуникаций. Проектом приняты нормативные расстояния от газопровода  до строений не менее 7,0м (для газопровода высокого давления) и 2,0м (для газопровода низкого давления).

Расстояние  при параллельном следовании для газопровода:

низкого давления до водопровода и кабеля связи  не менее 1,0м;

высокого  давления до водопровода не менее 1,5м.

Расстояние по вертикали между газопроводом и подземными инженерными  коммуникациями приняты не менее 0,2м.

Законченные строительством наружные газопроводы следует испытывать на герметичность воздухом. Испытания газопроводов должна производить строительно-монтажная организация в присутствии представителя эксплуатационной организации. Результаты испытаний следует оформлять записью в строительном паспорте.  Для проведения испытаний газопроводов следует применять манометры класса точности 0,15.

Значения испытательного давления и время выдержки под давлением стальных подземных газопроводов принимают в соответствии СП 62.13330.2011 таблица 16.

По завершении монтажа, выполнение всех видов работ по прокладке подземного  газопровода оформить актами освидетельствования скрытых работ:

испытание на герметичность;

испытание сварных швов;

устройство основания под трубопроводы, обратная засыпка.

Монтаж системы газоснабжения выполнить специализированной монтажной организацией в соответствии требований нормативных документов.

В данном проекте разработка и согласование специальных технических условий не выполнялось.

1.7. Наличие объектов культурного наследия

По данным «Генерального плана Туапсинского городского поселения» объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) на рассматриваемом земельном участке:

-Дом в котором жил и работал художник А.А. Киселев 1902-1911г. ул. К. Маркса, 54

Регистрационный номер - № 3705

Особоохраняемые объекты:

– «Платановая аллея» по ул. К. Маркса.

1.8. Естественные и искусственные преграды линейного объекта

В охранных зонах пересекаемых подземных инженерных сетей работы должны производиться в присутствии представителей владельцев указанных сетей.

1.9. Описание решений по организации рельефа трассы и инженерной подготовке территории

Нарушенная территория участка производства работ после завершения всего  комплекса строительно-монтажных работ будет представлять собой правильный, рациональный, оптимально-организованный и экологически сбалансированный устойчивый ландшафт с восстановленным балансом взаимодействия компонентов экосистемы.

Материалы по обоснованию

2017-143-ППТ.3

«Материалы по обоснованию проекта планировки  территории.

Графическая часть.»

Материалы по обоснованию

2017-143-ППТ.

«Материалы по обоснованию проекта планировки  территории.

Пояснительная записка.»

Пояснительная записка

1. Общие данные

Решение о разработке документации по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания) для размещения объекта: «Распределительный газопровод к жилым домам по ул. Кронштадтская, Комсомольская, С. Перовской в г. Туапсе»  принято на основании  Муниципальной программы «Развитие топливно-энергетического комплекса города Туапсе» на 2015-2019 годы» подпрограмма «Газификация города Туапсе».

Документация по планировке территории (проект планировки  и проекта межевания территории) для размещения объекта: «Распределительный газопровод к жилым домам по ул. Кронштадтская, Комсомольская, С. Перовской в г. Туапсе» разработана на основании Постановления администрации Туапсинского городского поселения от 08.06.2017г. № 847 «О разрешении разработки документации по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания) с целью размещения объекта: «Распределительный газопровод к жилым домам по ул. Кронштадтская, Комсомольская, С. Перовской в г. Туапсе», «Генерального плана города Туапсе и Правил землепользования и застройки Туапсинского городского поселения.

Проектируемый объект расположен – Краснодарский край, г. Туапсе, район «Центральный» и предназначен для снабжения  природным газом на жилищно-коммунальные нужды собственников домов и квартир расположенных на данных городских улицах.

2. Физико-географические условия

2.1. Географическое местоположение линейного объекта.

В административном отношении проектируемый объект расположен в границах Туапсинского городского поселения, г. Туапсе, в застроенной части города, район «Центральный», на улицах: Кронштадтская, Комсомольская, С. Перовской.

2.2. Природно-климатические условия территории.

Площадка строительства расположена в районе со следующими природно-климатическими условиями:

- климатический район строительства по СНиП 23-01-99* - IV-Б;

В соответствии со СНиП 2.01.07- 85*:

- расчетное значение веса снегового покрова (II снеговой район) - 1,2кПа;

- средняя скорость ветра за зимний период – 5 м/сек;

- среднемесячная температура воздуха в январе составляет 0°С;

- среднемесячная температура воздуха в июле составляет 25°С;

-отклонения средних суточных температур от средних месячных ( =150С =6 °С;

- нормативная глубина промерзания грунтов составляет 0,5 м;

Данные, характеризующие климат Туапсинского района Краснодарского края, определены из материалов многолетних наблюдений климатических характеристик на метеорологических станциях г.Туапсе и г. Сочи. Зима мягкая, короткая, неустойчивая, лето жаркое, влажное, продолжительное.

Участок изысканий, согласно СП 11-105-97,прил. Б, относится ко II категории сложности инженерно-геологических условий, уровень ответственности проектируемого газопровода – нормальный.

Согласно приложению 5 СНиП 2.01.07-85 и СНКК 20-303-2002,определенному для г. Туапсе принимаются следующие климатические характеристики:

- ветровой район - IV (карта1, СНКК 20-303-2002);

- расчетное значение ветрового давления – 0,48 КПа (карта 1, СНКК 20-303-2002);

- снеговой район – 1 (карта 2, СНКК 20-303-2002);

- расчетное значение веса снегового покрова земли – 0,55 кПа (СНКК 20-303-2002);

- по давлению ветра – IY район (карта 3, СНиП 2.01.07-85);

- зона влажности – 3 (сухая)- СНиП 23-01-99.

- сейсмичность района строительства  - 8 баллов.

3. Существующая территориально-планировочная организация, краткая характеристика

Туапсинское городское поселение расположено на Черноморском побережье Краснодарского края в долинах рек Туапсе и Паук на расстоянии 163 км. от краевого центра – г.Краснодара. Входящий в состав поселения город Туапсе – город краевого подчинения, является административным центром муниципального образования Туапсинский район.

Город Туапсе – многофункциональный центр: морской порт с развитой промзоной, транспортный узел, центр прилегающей курортной зоны Туапсинского района.

Численность населения – 63,5 тыс. человек. Территория Туапсинского городского поселения составляет – 33,4 кв.км. (3340га.), в том числе в границах городской черты – 2842 га.

Рельеф города, сильно расчлененный гористый с абсолютными отметками- от 0,0 до 421 – 545 м.

К границам Туапсинского городского поселения прилегают земли муниципального образования Туапсинский район.

Основная территория района занята лесными массивами. Небольшие площади сельскохозяйственных угодий заняты в основном садами.

В состав района входят 64 населенных пункта. Наиболее крупными являются: курортные поселки городского типа – Джубга, с.Шепси, с.Тенгинка, с.Ольгинка, с.Георгиевское, крупный транспортно-производственный комплекс – ст.Кривенковская, пос.Кирпичный и др.

Приоритетное направление экономики района – санаторно-курортный комплекс.

В Туапсинском районе действует около 300 организаций отдыха различного уровня обслуживания. Наряду со здравницами самого высокого уровня имеется обширная сеть баз отдыха. В летних оздоровительных лагерях отдыхают до 35 тыс. детей. В индивидуальном секторе и сезонных кемпингах более 600 тыс. отдыхающих в год.

Через Туапсинский район проходят основные магистральные автодороги, железная дорога направлением Майкоп – Сочи и нефтепроводы, связывающие юг России с другими регионами страны.

Туапсинское городское поселение (г.Туапсе) занимает важное экономическое место на Черноморском побережье, градоформирующую территорию в структуре района:

- является общественно-деловым центром района;

- располагается на транспортных магистралях, в структуре Черноморского автомобильного коридора и морских торговых путей;

- является портовым, промышленным и транспортным узлом;

- сосредотачивает на своей территории половину населения и экономики района.

Плотность населения в селитебной территории – 50 чел/га, в границах муниципального образования – 20 чел/га.

Плотность населения в границах района – 0,25 чел/га.

- город Туапсе – по величине средний город с максимальным прогнозным ростом  по территориальным ресурсам, занятости – до 100 тыс. чел.

- город Туапсе – административно-деловой центр района.

- город Туапсе развивается как центр науки высшего и среднего образования, культурный центр.

- город Туапсе является местом притяжения трудовой миграции района, в условиях сезонной занятости.

- город Туапсе обладает развитой инженерно-транспортной инфраструктурой для организации нового направления рекреационно-туристической деятельности – морского  туризма, устройства яхтингов в комплексе с обустройством морского фасада, создания искусственных островов отдыха и морскими  причалами.

- город Туапсе как порт и рекреационный центр имеет большой потенциал в развитии международных грузовых и пассажирских перевозок, имеет резервы береговой зоны и морской акватории (глубина до 15м.) для развития порта, располагает профессиональными кадрами  и структорой обучения.

Согласно данным Генерального плана Туапсинского городского поселения, участок проектируемого газопровода располагается в следующих зонах:

- зона индивидуальной жилой застройки;

- зона застройки малоэтажными жилыми домами 2-3 этажными;

- зона застройки среднеэтажными жилыми домами 4-8 этажными;

- зона застройки многоэтажными жилыми домами 9эт и более;

4.Организация движения транспорта

Для подъезда  автотранспорта и другой техники к месту производства работ планируется использовать сеть существующих дорог.

Движение строительной техники будет осуществляться в границах зоны размещения объекта на период строительства, для  защиты существующих коммуникаций будут использованы дорожные плиты.

5. Расчет размеров земельных участков, предоставленных для размещения линейного объекта

Общая площадь полосы отвода, предоставляемая в краткосрочное пользование для монтажа газопровода  составляет – 7992,47 кв.м.

Ширина полосы отвода определена на основании «Правил охраны газораспределительных сетей» утвержденных Постановлением правительства РФ от 20.11.2000 г. № 878.

Охранная зона газопровода устанавливается территорией ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии по 2 м с каждой стороны газопровода и составляет – 4,0 м шириной.

Места проведения работ согласовываются с районными  администрациями и землепользователями в соответствии с действующим законодательством.

Использование земельных участков над проложенным газопроводом должно осуществляться по назначению землепользователями этих участков, с соблюдением мер по обеспечению сохранности газопроводов.

Земельные участки, предоставляемые для размещения газопровода (далее полосы отводов для газопровода), выделяются из состава городских земель в краткосрочное пользование на период строительства. Ширина полосы земли изымаемой во временное пользование на период строительства переменная от  метров.

Земельные участки, необходимые для размещения запорно-регулирующей арматуры, ШРП на проектируемых газопроводах, выделяются из состава земель населенных пунктов в бессрочное (постоянное) пользование балансодержателю линейного объекта.

6. Перечень мероприятий по гражданской обороне

Проект выполнен с соблюдением всех требований нормативных документов, обеспечивающих промышленную безопасность, в том числе требований ПБ 03-517-02 «Общие правила промышленной безопасности для организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 28.11.2002г. №3968, что является гарантией безопасности эксплуатации опасного производственного объекта, предупреждения аварии, случаев травматизма, обеспечения локализации последствий аварии.

Локализация и ликвидация аварийных ситуаций на данном объекте осуществляется выездными бригадами с круглосуточной работой, включая выходные и праздничные дни. При извещении о взрыве, пожаре, загазованности помещений аварийная бригада  должна выехать в течении 5 минут.

Аварийная бригада должна выезжать  на специальной машине, оборудованной радиостанцией, сиреной, проблесковым маячком и укомплектованной инструментом, материалами, приборами контроля, оснасткой и приспособлениями для своевременной локализации аварийных ситуаций.

При выезде по заявке для ликвидации аварий на наружных газопроводах бригада АДС должна иметь исполнительно-техническую  документацию или планшеты (маршрутные карты).

Сварные стыки и участки труб полиэтиленовых газопроводов, имеющих дефекты и повреждения, должны вырезаться  и заменяться врезкой катушек с применением муфт с закладными  нагревателями. Допускается сварка встык при 100% -ном контроле ультразвуковым методом.

Допускается ремонтировать точечные повреждения полиэтиленовых газопроводов при помощи специальных полумуфт с закладными нагревателями.

Работы по окончательному устранению утечек газа могут передаваться эксплуатационными службами после того, как АДС будут приняты меры по локализации аварии и временному устранению утечки газа.